Anlagentore

- Hochwertige und individuell gefertigte Tore für den Anlagen- und Maschinenschutz.

- Erhältlich als Sektional-, Hub- oder Rolltor.

- Integrierbar in Maschineneinhausungen.

- Kombinierbar mit Schall- und Explosionsschutz.

Torblatt:

Die Sektionen des Anlagentores werden individuell, je nach Anforderung an Tor und Einbausituation gefertigt.

Das Torblatt kann auch als Hubtor oder Rolltor ausgeführt werden.

Torführung:

Scharniere und Laufrollenhalter sind aus verzinktem Stahlblech. Laufrollen sind mit staubgeschützten Kugellagern ausgestattet. Die Laufrollen werden stirnseitig in die Sektion eingesetzt und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar.

Führungsschienen:

Die Führungsschienen sind aus verzinktem Stahlblech. Die senkrechten Führungsschienen verfügen über einen rundum Eingreifschutz sowie integrierte Tragseilführung.

Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe von mind. 750 mm. Weitere Beschlagsarten wie Niedrigsturz,  Hebungsbeschlag  >750 mm, Dachfolge oder als Senkrechtläufer sind möglich.

Antrieb- und Steuerung:

Speziell aufeinander abgestimmtes, Antriebs- und Steuerungssystem. Durch diverse, frei einstellbare Parameter an der Steuerung lassen sich die Toranlagen individuell betreiben.

Das Tor kann direkt mit der Anlage verknüpft werden. Für die Abfrage sind Sicherheitsendschalter erforderlich. Auch höhere Performance Level wie PLd/Kat. 3 und PL e/Kat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061) sind realisierbar. Die Auswertung der Sicherheitsendschalter erfolgt in der Anlagensteuerung.

Zusatzoptionen EX Schutz:

Jansen kann die Tore für den übertägigen Bereich gemäß Anforderungen hinsichtlich des Explosionsschutzes nach den Europäischen Richtlinien 94/9/EG fertigen und liefern. Mechanische und elektrische Bauteile im Bereich der ATEX-Zone mit Zündquellenanalyse, Gefährdungsbeurteilung und Hinterlegung.

Schallschutz:

Jansen Anlagentore sind mit der Zusatzoption „Schallschutz“ erhältlich als

· 	Schallschutzsektionaltorlösung bis zu 42 dB.

· 	Schallschutzhubtorlösung bis zu 42 dB.

· 	Schallschutzrolltorlösung bis zu 54 dB.