Hitzebeständige Sektionaltore bis 150°C

- Hitzebeständig für Temperaturen bis 150°C.

- Sonderausführungen wie z.B. Umlenkung auf Zelle/Kabine 
oder Einbau in Fahrzeugen.

- Nutzung als Anlagentor durch hohe Motoreinschaltdauer.

Torblatt:

Die Sektionen werden individuell, je nach Anforderung an Tor, Hitze und Einbausituation gefertigt. Die Elemente können beispielsweise als Alu-Rahmen-Sektionen mit hitzebeständiger Füllung oder auch als temperaturbeständige Stahlpaneel-Sektionen bis zu 150°C ausgeführt werden. Boden- und Sturzabdichtung aus temperaturbeständigen Profilen.

Das Torblatt kann auch als Hubtor ausgeführt werden.

Torführung:

Scharniere und Laufrollenhalter sind aus verzinktem Stahlblech. Laufrollen sind mit staubgeschützten Kugellagern  ausgestattet. Die Laufrollen werden stirnseitig in die Sektion eingesetzt und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar.

Führungsschienen:

Führungsschienen sind aus verzinktem Stahlblech. Die senkrechten Führungsschienen verfügen über einen rundum Eingreifschutz sowie integrierte Tragseilführung.

Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe von mind. 750 mm. Weitere Beschlagsarten wie Hebungsbeschlag  > 750 mm, Dachfolge oder als Senkrechtläufer sind möglich.

Sonderausführungen wie eine Umlenkung auf Zelle/Kabine oder Einbau in Fahrzeuge möglich.

Antrieb- und Steuerung:

Speziell aufeinander abgestimmtes, Antriebs- und Steuerungssystem (wird außerhalb der hohen Temperaturen eingebaut). Durch diverse, frei einstellbare Parameter an der Steuerung lassen sich die Toranlagen individuell betreiben. Antrieb und Steuerung werden in einem Temperaturbereich von unter 60°C montiert.

Das Tor kann direkt mit der Anlage verknüpft werden. Für die Abfrage sind Sicherheitsendschalter erforderlich. Auch höhere Performance Level wie PLd/Kat. 3 und PL e/Kat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061) sind realisierbar. Die Auswertung der Sicherheitsendschalter erfolgt in der Anlagensteuerung.