Schallschutzsektionaltor 35 dB

- Hochwertige Schallschutzsektionaltore geprüft nach DIN 52210.

- In verglaster Ausführung bis 35 dB.

- Auch als Außentor geeignet.

Sektionaltor 35 dB:

Das Jansen Schallschutzsektionaltor ist nach DIN 52210 geprüft und erreicht einen Schalldämmwert von 35 dB. Das Torblatt besteht aus einer Aluminiumrahmensprossenkonstruktion mit eingesetzter Schallschutzverglasung.

Das Tor kann bis zu einer Breite von 4.000 mm geliefert werden.

Größere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Torblatt:

Die Torblattstärke beträgt 40 mm. Das Torblatt wird ohne aufgesetzte Seitenscharniere, Boden- oder Top- rollenhalter ausgeführt. Jedes Torelement wird in kugelgelagerten Laufrollen geführt.

Führungsschiene:

Die senkrechte Führungsschiene besteht aus einem kaltgewalzten, verzinkten C-Profil mit beidseitig aufgesteckter Lippendichtung und „Seiteneingreifschutz“. Durch die Teilung der Führungsschiene ist eine einfache Montage und Wartung möglich.

Oberfläche:

Die Alu-Rahmensektionen sind E6/EV1 eloxiert. Die Oberfläche kann nach Wunsch beschichtet werden.

Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe von 680 mm, abhängig von der Torgröße. Weitere Beschlagsarten wie Hebungsbeschlag, Dachfolgebeschlag oder als Senkrechtläufer sind möglich.

Antrieb und Steuerung:

Manuell über eine Haspelkette oder mit E-Antrieb. Individuell angepasste Federn oberhalb des Sturzes garantieren einen ausgewogenen Torlauf. Bei größeren Toren oder bei Toren mit häufigen Zyklen wird ein E-Antrieb ohne Federausgleich empfohlen.

Zusatzausstattung:

- Oberflächenbeschichtung: Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

- Körperschallisolierung der Führungsschienen

- Sicherheitseinrichtungen: Lichtschranke, Blitz- und/ oder Rundumleuchte

- Impulsgeber: Taster, Schlüssel- und Zugschalter, Codierschalter, Radarmelder

- Funksteuerung

- Lichtschranke

- Induktionsschleife

- mechanische und/ oder elektrische Verriegelung

- Schlupftür auf Anfrage möglich