Schallschutzsektionaltor 48 dB

- Hochwertige Schallschutzsektionaltore geprüft nach DIN EN ISO 10140-2.

- Sektionaltor-Doppeltorlösung mit Schalldämmwerten bis 48 dB in geschlossener Ausführung.

Sektionaltor 48 dB:

Die Jansen Schallschutzsektionaltor Doppeltorlösung ist nach DIN EN ISO 10140-2 geprüft und erreicht einen Schalldämmwert von Rw,p = 48 dB. Zur Realisierung dieses hohen Schalldämmwertes werden zwei Stück Sektionaltore hintereinander montiert.

Die Sektionaltore können bis zu  einer Breite von 5.000 mm geliefert werden. Größere Abmessungen und abweichende Einbausituationen sind auf Anfrage möglich.

Torblatt:

Die Torblätter bestehen aus einer Aluminiumrahmensprossenkonstruktion mit Schallschutzfüllung. Die Torblattstärke je Torblatt beträgt 40 mm. Die Torblätter werden ohne aufgesetzte Seitenscharniere, Boden- oder Toprollenhalter ausgeführt.

Führungsschiene:

Die senkrechte Führungsschiene besteht aus einem kaltgewalzten, verzinkten C-Profil mit beidseitig aufgesteckter Lippendichtung und „Seiteneingreifschutz“.

Oberfläche:

Die Oberfläche ist E6/EV1 eloxiert. Die Füllung ist wahlweise aus stuccodessiniertem oder glattem Aluminiumblech und kann nach Wunsch beschichtet werden.

Beschlag:

Standardbeschlag bei einer einseitigen Montage für eine Sturzhöhe von mind. 2.000 mm,

abhängig von der Torgröße.

Standardbeschlag bei einer zweiseitigen Montage für eine Sturzhöhe von 680 mm,

abhängig von der Torgröße.

Weitere Beschlagsarten wie Hebungsbeschlag, Dachfolgebeschlag oder als Senkrechtläufer möglich.

Antrieb und Steuerung:

Manuell über eine Haspelkette oder mit E-Antrieb. Individuell angepasste Federn oberhalb des Sturzes garantieren einen ausgewogenen Torlauf. Bei größeren Toren oder bei Toren mit häufigen Zyklen wird ein E-Antrieb ohne Federausgleich empfohlen. Diese vorteilhafte Antriebstechnik ist sehr wartungsfreundlich und garantiert eine hohe Lebensdauer.

Zusatzausstattung:

· 	Oberflächenbeschichtung: Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

· 	Körperschallisolierung der Führungsschienen

· 	Sicherheitseinrichtungen: Lichtschranke, Blitz- und/ oder Rundumleuchte

· 	Impulsgeber: 	Taster, Schlüssel- und Zugschalter, Codierschalter, Radarmelder

· 	Funksteuerung

· 	Lichtschranke

· 	Induktionsschleife

· 	mechanische und/ oder elektrische Verriegelung

·   Schlupftür auf Anfrage möglich